II Zadatak VNO        		     05.06.2014.

Ime i prezime: _____________________________________ Broj ndeksa:_________

2. Parametri kola jednosmerne struje su: R=1 ( i L=10 mH. Volt-amperska karakteristika luka je takva da pri gašenju pad napona na induktivnosti ostaje konstantan i iznosi U((20 V. Vreme gašenja luka je 50ms.

- Nacrtati V-A karakteristiku sa svim naznačenim vrednostima.

- Izračunati energiju koja se razvija u luku pri njegovom gašenju.

Izrada zadataka traje 30 minuta