Odrediti dozvoljeno vreme trajanja kratkog spoja, tk, ako je maksimalno dozvoljena temperatura za provodnik od bakra θm=95 oC. Izraz za struju kratkog spoja je I=12∙t [kA/s]. Temperatura ambijenta je θ0=35 oC. Gustina struje u stacionarnom stanju je δ=3∙106A/m2. Poprečni presek provodnika je

q=(5·10-3×8·10-2) m2. Dati su sledeći podaci:

- specifična otpornost bakra  pri temperaturi 0 ºC,

- specifična toplota bakra ,

- gustina bakra ,

- temperaturni koeficijent promene otpornosti ,

- koeficijent povećanja otpora usled skin efekta  i

- koeficijent odvođenja toplote sa površine .

Ako provodnik dostigne maksimalno dozvoljenu temperaturu posle kog vremena će njegova temperatura postati jednaka temperaturi homogenog provodnika u stacionarnom stanju? Nacrtati odgovarajući grafik.

Izrada zadataka traje 45 min

# Text boxes

I Zadatak VNO        		     16.04.2014.

Ime i prezime: _____________________________________ Broj ndeksa:_________