## Slide 1: Primer 1
Sistem čine dve termoelektrane sledećih karakteristika:
TE1: Pmax1 = 200 MW; Pmin1 = 100 MW; C1op.cost = C1mar.bid=30 €/MWh
TE2: Pmax2 = 200 MW; Pmin1 = 100 MW; C2op.cost = C2mar.bid=35 €/MWh
Profil potrošnje dat je na slici:
Optimalno angažovati elektrane tako da se zadovolji profil potrošnje. Odrediti
vrednost operativnih troškova.

## Slide 2: Primer 1
Rešenje: Angažovanje TE je prikazano na grafiku.
Elektrana sa nižom tržišnom ponudom (TE1) je angažovana da proizvodi više. U
vršnim satima (10 h - 20 h) TE1 ne radi na punoj snazi zbog ograničenja
tehničkog minimuma TE2.
Ukupni operativni troškovi (troškovi proizvodnje) za nedelju dana su: 161600 €.

## Slide 3: Primer 2
Podaci ostaju isti kao i kod Primera 1.
Razlika je što je TE1 u obavezi da 20% instalisane snage drži kao rezervu.
Rešenje: Angažovanje TE je prikazano na grafiku.

## Slide 4: Primer 2
Elektrana TE1 je u obavezi da uvek drži 40 MW obrtne rezerve (20% od Pmax),
samim tim ona radi u svim satima i nikada više od 160MW.
ANTARES definisani procenat obrtne rezerve uvažava samo za podizanje na
gore, tj. kroz ovu opciju se ne definiše da TE1 drži 20% rezerve i na dole (npr.
kada bi se uvažavao i zahtev za 20% rezerve na dole, TE1 bi smela da radi samo
u opsegu 140 - 160 MW).
U satima sa nižom potrošnjom ukupna snaga termoelektrana je 200 MW,
odnosno veća od snage potrošnje. ANTARES dozvoljava „preliv“ iz
termoelektrana po default konfiguraciji. Ako se onemogući preliv iz TE,
optimizacioni problem nije rešiv.
Ukupni operativni troškovi (troškovi proizvodnje) za nedelju dana su: 177500 €.

## Slide 5: Primer 3
Jedan EES sastoji se od elektrana sledećih karakteristika:
TE1: Pmax1 = 200 MW; Pmin1 = 100 MW; C1op.cost = C1mar.bid=50 €/MWh
TE2: Pmax2 = 200 MW; Pmin1 = 100 MW; C2op.cost = C2mar.bid=70 €/MWh
Akumulciona HE sa maksimalnom snagom od 200MW i mogućom mesečnom
proizvodnjom za januar 74440 MWh. Potrošnja za januar sa satnim profilom
data je na slici (svi dani su isti).

## Slide 6: Primer 3
Rešenje: Angažovanje elektrana prikazano je na grafiku.
Akumulaciona HE, uvažavajući definisani Pmax, optimizuje ispust vode i svoju
proizvodnju na način da minimizuje troškove rada sistema. U ovom slučaju, ona
proizvodi u periodu između 12-24 časa, i na taj način se izbegava uključivanje
skupe elektrane TE2.
Moguće je detaljnije definisati ograničenja korišćenja vode između meseci, dana
i sati.