##### Електротехнички факултет

###### Универзитета у Београду

Катедра за електроенергетске системе

Елементи електроенергетских система

Испит

- Фазни проводници 110kV надземног вода реализовани су ужадима чији су параметри: d =14 mm, s =150 mm2, γ=0,035 N/cm3, α=18,9⋅10-61/0C, E =78000 MPa, σnd =110 MPa, σid =210 MPa. Распоред  фазних проводника у главама затезних стубова на крајевима правог распона а=450m је приказан на слици. Сигуроносно међуфазно растојање за дати вод је SR=90cm. Проверити да ли је у посматраном распону угрожено међуфазно растојање између фазних проводника А и В, ако је, због несиметричног струjног оптерећења вода, температура проводникa фазе А: tА= 65 0C, а проводник фазе В: tВ= 200C. Анализирани распон се налази на терену који је окарактерисан коефицијентом леда k=2.5.

10.02.2014.