##### Електротехнички факултет

###### Универзитета у Београду

Катедра за електроенергетске системе

Елементи електроенергетских система

I колоквијум

- Фазни проводници 110kV надземног вода реализовани су ужадима чији су параметри: d =14 mm,     s=150 mm2, γ=0,035 N/cm3, α=18,9⋅10-61/0C, E =78000 MPa, σnd =110 MPa, σid =210 MPa. Анализирају се два права распона чије су дужине а1=200m и а2=150m. Распони се укрштају као на слици при чему је први распон изнад другог распона. Висина тачака вешања првог проводника је 18 m. Водови су конструисани за температурни опсег од -200C до 600C. Сигурносно растојање за дате водове је SR=1,5m. а) Одредити висину висину тачака вешања другог распона тако да у посматраној тачки укрштања није угрожено сигурносно растојање. б) Проверити да ли се испод оваквих водова може изградити железничка пруга која задовољава прописе. ц) Одредити максималну силу у затезним изолаторским ланцима.

- Попречни пресек транспонованог 220 kV вода приказан је на слици 1. Пречник фазног проводника износи d=20 mm а његова дужина је l=150km. Проводници су повезани као на слици 2 (фаза А је уземљена на оба краја, а фазе B и C су отворене на другом крају). Одредити струју I. Два најближа проводника се налазе на растојању D=8m, a висина вешања проводника је H=20m. Занемарити индуктивности.

Слика 1                                                 Слика 2

07.12.2014.

REŠENJA:

1.

a1=200;

a2=150;

d=14;

s=150;

σnd=110;

σid=210;

y=0.035;

E=77000;

α=0.000019;

k=1.6;

H1=18;

Sr=1.5;

Proracun kriticnog raspona:

yndmin=1.8*sqrt(d)/s=0.0449

ynd=k*yndmin=0.0718

yr=y+ynd=0.1068

akr=σnd*sqrt(360*α /(yr2-y2))= 90.1237m

referentni uslovi:

σ0=σnd ,t0=-5, y0= yr                                   				(5)

Racunanje kriticne temperature:

tkr=g/(α*E)*(1-y/yr)-5=45.5569								(5)

fmaxleda=a1^2*yr/8/σ=4.8569m								(5)

A=E*(α*(60+5)+a12*yr2/(24*σnd2))-σnd=106.1605						(2.5)

B=a12*y2*E/24=157410									(2.5)

p = [1 A 0 -B]; % Formiranje odgovarajuceg polinoma

r = max(roots(p)); % Formira se skup resenja,datog polinoma

USLOV 0< σ60<= σnd

σ60=r=33.5452										(5)

Proracun ugiba na 600C

fmax60=a12*y/8/σ60=5.2168m

fmax1=max(fmaxleda, fmax60)=5.2168m								(5)

Proracun faktora mehanicke sigurnostije dovoljno uraditi samo za kraci vod jer je m obrnuto srazmerno sa rasponom a:

m2=σid/ynd*sqrt(24/(a22*E)*(σid-σnd)+((y+ynd)/σnd)^2)-y/σnd=3.9735		(10)

if (m2>4)

fprintf('Bezbedno je graditi prugu \n')

else

fprintf('Nije bezbedno graditi prugu \n')

end;

Provera tacke ukrstanja

h1ukrstanja=H1-fmax1=12.7832m                                          		(5)

Proracun za drugi raspon za temperaturu od -200C jer je tada on

A=E*(α*(-20+5)+a22*yr2/(24*σnd2))-σnd=-63.8457                            (2.5)

B=a22*y2*E/24=88430										(2.5)

p = [1 A 0 -B]; % Formiranje odgovarajuceg polinoma

r = roots(p) % Formira se skup resenja,datog polinoma

USLOV 0< σ-20<= σnd

σ-20= max(r)=78.2776									(5)

Racunanje ugiba :

f-20=a22*y/8/σ-20=1.2575m  								(5)

Y0= σ-20/y=2236.5m        								(5)

Y50= σ-20/y*cosh(y/σ-20*50m)=2237.1m							(5)

h2ukrstanja=h1ukrstanja-Sr=11.2832m								(10)

H2=h2ukrstanja+(Y50-Y0)=11.8421m								(10)

Proracun maksimalne sile

Fmax=s*σnd*cosh(yr/σnd*a1/2)=16.578kN							(10)

2. Najpre treba odrediti parametre voda. Pošto se zanemaruju induktivnosti, potrebno je izračunati samo pogonsku i nultu kapacitivnost (cp i c0). Za proračun kapacitivnosti primenjuje se teorema likova. Raspored faznih provodnika i njihovih likova dat je na sledećoj slici:

8m                8m

A	                     B                     C

40 m

(10 poena)

A0	B0	C0

; ;  ;

. (10 poena)

Sada se mogu proračinati pogonska i nulta podužna induktivnost.

;(10 poena)

.(10 poena)

Pošto se radi o prostoperiodičnim režimima, važe sledeće jednačine:

.(10 poena)

Još se može zaključiti da važi:

i ;( 10 poena)

; (10 poena)

. (10 poena)

Prema tome važe sledeće relacije:

.

(10 poena)

Konačno:

.(10 poena)