# 27. 01. 2010.

Elementi elektroenergetskih sistema

# prvi kolokvijum – rešenje zadatka

Zadatak: Fazni provodnici trofaznog nadzemnog transponovanog 110 kV radijalnog voda, dužine 100 km, su izvedeni provodnicima ekvivalentnog poluprečnika 12 mm. Srednje geometrijsko rastojanje između faznih provodnika je 3 m. Srednja visina vešanja provodnika je H=8 m. Vod se nalazi iznad približno homogenog tla, specifične otpornosti ( =100 (m. Vod nema zaštitno uže.

Vod je priključen na simetričan sistem napona nominalne vrednosti, učestanosti 50 Hz, i nalazi se u praznom hodu (Pretpostaviti da je tačka u kojoj je priključen vod kruta). Pretpostaviti da je mreža 110 kV efikasno uzemljena. Pri proračunu, pored odgovarajuće reaktanse, uzeti u obzir i omske otpornosti provodnika i zemlje. Podužna omska otpornost  provodnika je rv=0,1 (/km.

Odrediti:

- Ustaljenu struju pri jednofaznom kratkom spoju faze C na kraju voda,

- Ustaljene struje u faznim provodnicima voda pri trofaznom kratkom spoju na kraju voda,

- Ustaljene struje u faznim provodnicima voda pri dvofaznom kratkom spoju faza A i B na kraju voda.

Rešenje:

a) Pri jednopolnom kratkom spoju na nadzemnom vodu struju kvara ograničava reaktansa petlje kvara i omske otpornosti u petlji kvara (otpornost provodnika pogođenog kvarom, uzemljivača i zemlje).

Petlja zatvaranja struje kvara

Pošto vod nema zaštitnih užadi i fazni provodnici zdravih faza su otvoreni, reaktansu petlje kvara određuje sopstvena induktivnost petlje kvara:

;

;

;

;

.

Proračun omske otpornosti petlje kvara:

;

;

(.

Proračun impedanse petlje kvara:

(

Proračun struje kvara:

A.

Ukoliko bi vod imao zaštitnu užad onda bi struja kvara bila veća jer bi zaštitna užad smanjila reaktansu petlje kvara. Treba primetiti da je struja izrazito reaktivnog karaktera, odnosno da u petlji kvara dominira reaktansa petlje kvar. Fazni pomeraj između napona i struje kvara u analiziranom slucaju je 780.

b) Struju trofaznog kratkog spoja određuje pogonska induktivnost voda jer je u pitanju simetričan režim.

Proračun podužne pogonske induktivnosti voda:

mH/km.

Proračun podužne pogonske induktivnosti voda:

(/km.

Proračun ukupne pogonske induktivnosti voda:

(

Proračun pogonske impedanse:

(

Proračun struja trofaznog kratkog spoja:

A.

U slučaju analiziranog trofaznog kratkog spoja fazni pomeraj između faznog napona i odgovarajuće struje kvara je 74,50.

c) Struju dvofaznog kratkog spoja određuje induktivnost petlje koju čine dva fazna provodnika koji su pogođeni kvarom.

Proračun podužne induktivnosti petlje kvara:

mH/km.

Proračun podužne reaktanse petlje kvara:

(/km.

Proračun ukupne reaktanse petlje kvara:

(

Proračun impedanse petlje kvara:

(

Proračun struja dvofaznog kratkog spoja:

A.

U slučaju analiziranog dvofaznog kratkog spoja fazni pomeraj između međufaznog napona i odgovarajuće struje kvara je 74,50.

# Text boxes

# I

# C

l = 100 km

Ruz1( 0(          (=100 (m

Ruz1( 0(

De

H