##### Електротехнички факултет

###### Универзитета у Београду

Катедра за електроенергетске системе

Елементи електроенергетских система

Испит

- Фазни проводници 110kV надземног вода реализовани су ужадима чији су параметри: d =14 mm, s =150 mm2, γ=0,035 N/cm3,  α=18,9⋅10-61/0C, E =78000 MPa, σnd =110 MPa, σid =21 MPa.  Распоред  фазних проводника  у  главама  затезних  стубова  на  крајевима  правог  распона а=350m је приказан на слици. Сигуроносно међуфазно растојање за дати  вод  је  SR=90cm. Проверити  да  ли  је  у посматраном  распону угрожено међуфазно растојање између фазних проводника А и В, ако је,  због  несиметричног  струjног  оптерећенњаје  вода,  температура проводникa  фазе  А:  tА= 60 0C, а  проводник  фазе  В:  tВ= 200C. Анализирани  распон  се  налази  на  терену  који  је  окарактерисан коефицијентом леда k=1,6.

10.02.2014.