Laboratorijska vežba

Merenje otpora kontakta prekidača

U laboratorijskoj vežbi je potrebno izmeriti otpor niskonaponskog prekidača Energoinvest (Un=0,5 kV i In=800A). Struja opterećenja prekidača, kontakta, se menja pomoću autotransformatora u opsegu vrednosti 0-500A. Istovremeno se vrši merenje struje, napona između kontakata kao i temperature kontakata. Kontakti se opterećuju po 3 minuta sa strujama od 100, 200, 300, 400 i 500 A. Na osnovu mernih podataka potrebno je analizirati povećanje otpora kontakata u zavisnosti od temperature. Radi analize potrebno je iscrtati grafik zavisnosti otpora od temperature kontakata (R=f(θ)) za konstantna strujna opterećenja. Na osnovu grafika moguće je odrediti toplotni koeficijent. Na kraju opterećenja potrebno je pratiti temperaturu kontakata dok se hlade i na osnovu iscrtanog grafika utvrditi vremensku konstantu hlađenja kontakata.

Tabela I Zagrevanja kontakata prekidača        Tabela II Rezultati hlađenja kontakata prekidača

| t [min] | Θ [°C] |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

| I [A] | U [mV] | Θ [°C] | R [mΩ] | t [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  | 1 |
| 100 |  |  |  | 2 |
| 100 |  |  |  | 3 |
| 200 |  |  |  | 4 |
| 200 |  |  |  | 5 |
| 200 |  |  |  | 6 |
| 300 |  |  |  | 7 |
| 300 |  |  |  | 8 |
| 300 |  |  |  | 9 |
| 400 |  |  |  | 10 |
| 400 |  |  |  | 11 |
| 400 |  |  |  | 12 |
| 500 |  |  |  | 13 |
| 500 |  |  |  | 14 |
| 500 |  |  |  | 15 |

Slika 1. Promena temperature kontakata prekidača za opterećenja od 300 i 500 A

Slika 2. Zavisnost otpora od temperature kontakata

Sa slike 2 se može utvrditi da je toplotni koeficijent:

α=(0,26Ω/0,22Ω-1)/2°C=0,0909 [1/°C].

Određivanje vremenske konstante hlađenja:

Th≈5,2-2=3,2 min

Slika 3. Temperatura kontakata pri hlađenju prekidača

Slika 4. Testirani prekidač i merna aparatura

U laboratoriji za visoki napon je moguće ispitati i analizirati otpor  i zagrevanje tačkastog, linijskog i površinskog kontakta.

Slika 5. Različite vrste kontakata za ispitivanje

Vršiti intermitentno opterećenje kontakata prekidača u 3 ciklusa od 8 minuta, gde je prekidač opterećen 3 minuta sa konstantnom strujom od 300A a 5 minuta je period hlađenja. Beležiti vrednosti temperature na pola minuta. Nacrtati adekvatan grafik i odrediti preopteretljivost i ekvivalentnu trajnu struju.

| I [A] | U [mV] | Θ [°C] | R [mΩ] | t [min] | I [A] | U [mV] | Θ [°C] | R [mΩ] | t [min] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 13 |
| 300 |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 14 |
| 300 |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 15 |
| 0 |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 16 |
| 0 |  |  |  | 5 | 300 |  |  |  | 17 |
| 0 |  |  |  | 6 | 300 |  |  |  | 18 |
| 0 |  |  |  | 7 | 300 |  |  |  | 19 |
| 0 |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 20 |
| 300 |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  | 21 |
| 300 |  |  |  | 10 | 0 |  |  |  | 22 |
| 300 |  |  |  | 11 | 0 |  |  |  | 23 |
| 0 |  |  |  | 12 | 0 |  |  |  | 24 |