Univerzitet u Beogradu				   		   19.9.2020.

| Ime i prezime | Br. indeksa |
| --- | --- |

##### Elektrotehnički fakultet

SISTEMI ZA SKLADIŠTENJE U EES

Maksimalan broj poena je 50.

1. Akumulisani oblici energije u prirodi su:

a) kinetička, električna i hemijska energija

b) potencijalna, hemijska i nuklearna energija

c) hemijska, mehanička i energija zračenja								(5 poena)

2. Kao rezervni proizvodni kapaciteti u EES-u ne mogu da se koriste sledeće elektrane:

a) termoelektrane i termoelektrane-toplane

b) gasne elektrane i akumulacione hidroelektrane

c) vetroelektrane i solarne elektrane									(5 poena)

3. Napon jedne ćelije litijum-jonske baterije ima tipičnu vrednost:

a) 1,2 V

b) 2 V

c) 3,6 V												(5 poena)

4. Maksimalna snaga gorivne ćelije sa propusnom membranom za protone (PEM) se postiže pri vrednosti napona:

a) između 0.4 i 0.5 V

b) između 0.9 i 1 V

c) 1.229 V												(5 poena)

5. Vetrogeneratorski sistem se koristi za pumpanje vode na visinu od 50 m. Ako je dnevna potrošnja vode 50 m3333, ekvivalentno dnevno hidraulično opterećenje iznosi:

__2500 m4/dan__________										(5 poena)

6. Ruth-ov akumulator se koristi za:

a) kratkotrajna skladištenja toplotne energije

b) dugotrajna skladištenja toplotne energije

c) elektrohemijsko skladištenje energije									(5 poena)

7. Zamajci nisu pogodni za:

a) kratkotrajna skladištenja energije

b) dugotrajna skladištenja energije

c) za veliki broj ciklusa punjenja i pražnjenja								(5 poena)

8. Velika kapacitivnost eletrohemijskih dvoslojnih superkondenzatora se postiže zahvaljujući:

a) velikoj dielektričnoj permitivnosti elektrolita

b) velikoj površini elektroda

c) malom rastojanja između elektroda i odgovarajućih slojeva jona uz elektrode				(5 poena)

9. Autonomni PV sistem napaja AC potrošače čija je srednja dnevna potrošnja 5 kWh i DC potrošače čija je srednja dnevna potrošnja 1 kWh. Napon DC sabirnica je 48 V. Efikasnost invertora je 95%. Minimalna ambijentalna temperatura je -10°C. Akumulatorske baterije treba da obezbede napajanje potrošnje tokom 3 uzastopna dana bez sunca. Efikasnost pražnjenja baterija je 90%. Odrediti potreban broj baterija tipa Trojan SSIG 12 170 čiji su podaci dati u Tabeli 9.1 i na Slici 9.1. 		(10p)

Tabela 9.1

Slika 9.1

Rešenje:

(9.1)

(9.2)

(9.3)

(9.4)

MDOD=50%												(9.5)

(9.6)

(9.7)

(9.8)

(9.9)

Potreban broj baterija je:

(9.10)