## Slide 1: INTELIGENTNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE
Goran Dobrić
ETF
Beograd

## Slide 2: Sadržaj predmeta
Inteligentne mreže (IEM) – Smart Grid (SG)
Osnovni alati u IEM
Distribuirani resursi
Uloga potrošača u IEM
Merne strukture u IEM
Komunikacija u IEM
Sigurnost i bezbednost IEM
Ekonomija i tržište u IEM
Inteligentne mikromreže
Obnovljivi izvori
Skladištenje električne energije
Prozjumeri (Prosumers)
Intermitentnost
Mikromreže
CO2

## Slide 3
Distribuirani resursi
Tri su osnovne grupe distribuiranih resursa
Proizvodnja
Skladište
Potrošnja
IEM
Elektrane priključene na distributivni sistem
Dominantno obnovjivi izvori energije (vetar i sunce)
Skladište električne energije
Skladište drugih oblika energije ili energenata
Potrošnja se smatra resursom ukoliko se njome može upravljati
Uloga potrošača je višestruka (promena dijagrama, sistemske usluge, ...)
“Prozjumeri”
“Protrošači”

## Slide 4
Distribuirani resursi – proizvodnja (OIE)
Uvod
Izvori
Trenutno stanje
IEM
Godišnji prosečan trend rasta potrošnje energije od 1.8%
Zaštita životne sredine
Udeo u primarnim izvorima raste na 10% do 2035, sa 3% iz 2015
OIE učestvuju sa 40% u rastu proizvodnje energije, čime se postiže povećanje njihovog ukupnog udela sa 7% iz 2015 na oko 20% do 2035
Direktno od sunca (termo, fotohemijska, fotonaponska)
Indirektno od sunca (vetar, hidro, biomasa)
Drugi oblici energije (geotermalna, more)
Trenutno, OIE isporučuju 18.3% energije krajnjim potrošačima
50% podjednako podeljeno izmedju proizvodnje električne energije i toplotne energije
50% čini biomasa u domaćinstvu (grejanje, priprema hrane, ...)

## Slide 5
Distribuirani resursi - proizvodnja
IEM
Podela prema nameni
  Rezervno napajanje
  Autonomni izvori
  Napajanje udaljenih i ruralnih potrošača
  Kogeneracija (toplotna i električna energija) - CHP
  Pokrivanje vršnog opterećenja
  Pokrivanje baznog opterećenja
Podela prema vrsti energenata
Obnovljivi izvori:
  Vetroelektrane
  Solarne elektrane (PV, PV/T, CSP, CPV)
  Male i mini hidroelektrane
  Gorivne ćelije
  Druge (plima i oseka, talasi, bio-gorivo,...)
Neobnovljivi izvori:
  Gasne elektrane
  Dizel agregati

## Slide 6
Distribuirani resursi - proizvodnja
Ukupni instalisani kapacitet obnovljivih izvora [GW]
IEM
Godinama unazad se smanjuje trend rasta obnovljivih izvora??!!
Notes: Smanjenje trnda rasta zbog nepohodne rezerve, balansiranja, stabilnosti, ...

## Slide 7
Distribuirani resursi - proizvodnja
IEM
Najveći deo obnovljivih izvora energije vodi poreklo od Sunca
  Direktno od sunca (termalna, fotohemijska, fotonaponska)
  Indirektno od sunca (vetar, hidro, biomasa)
  Drugi prirodni fenomeni (geotermalna, plima i oseka)

## Slide 8
Distribuirani resursi - proizvodnja
IEM
3000
Obnovljivi izvori imaju potencijal 3000 puta veći od potreba za energijom.
24 = 8
U toku dana energija koja stigne sa Sunca je dovoljna da pokrije potrebe za energijom za narednih 8 godina.

## Slide 9
Distribuirani resursi - proizvodnja
Biogorivo
IEM
Biogas
Biomasa
Prednosti
Smanjena emisija GHG
Smanjena zavisnost od fosilnih goriva
Povećanje energetske sigurnosti
Može se transportovati i skladištiti
Proizvodi električnu i toplotnu energiju prema potrebi (baseload power)
Mane
Emisija CO2 sagorevanjem
Uticaj na zemljište i okolinu
Mala gustina energije
Cena transporta po jedinici energije je veća nego za fosilna goriva

## Slide 10
Distribuirani resursi - proizvodnja
Bio-gorivo
IEM
Biogas
Biomasa
Prednosti
Smanjena emisija GHG
Smanjena zavisnost od fosilnih goriva
Povećanje energetske sigurnosti
Može se transportovati i skladištiti
Proizvodi električnu i toplotnu energiju prema potrebi (baseload power)
Mane
Emisija CO2 sagorevanjem
Uticaj na zemljište i okolinu
Mala gustina energije
Cena transporta po jedinici energije je veća nego za fosilna goriva

## Slide 11
Distribuirani resursi - proizvodnja
Geotermalna energija
IEM
Podela prema temperaturi
  Visoke – preko 180°C
  Srednje – od 100°C do 180°C
  Niske – ispod 100°C
Mane
  Ograničeno lokacijom
Globalni instalisani kapacitet
Prednosti
Ekologija
Ekonomija
Izvori
  Konvektivni – voda i gas
  Konduktivni – zemljište, stene, magma
  Duboki rezervoari (3 km)
Tehnologija
  Direktno
  Indirektno

## Slide 12
Distribuirani resursi - proizvodnja
Energija mora (mehanička, terminčka)
IEM
Morske struje
Plima i oseka
Talasi
Konverzija termalne energije okeana (OTEC)
Gradient saliniteta
Elektrane na energiju mora predstavljaju neograničen izvor energije, a velika većina ima visok stepen kontrolabilnosti i mogućnost skladištenja.
Eenrgija okeana čini 0.03% ukupnog instalisanog kapaciteta OIE.
Teoretski, raspoloživi resursi okeana premašuju 200% globalne potrebe za energijom.

## Slide 13
Distribuirani resursi - proizvodnja
IEM

## Slide 14
Distribuirani resursi - proizvodnja
Gorivne ćelije
IEM
Proizvodnja električne energije dovodom vodonika i kiseonika
  Distribuirane elektrane
  Električna vozila (FCEV)
  Skladište energije (elektroliza)
Video
1 MW
4 min
500 km

## Slide 15
Koncentratorski sistemi – CSP
(pločasti, parabolični, Fresnelovi, heliostati)
  Direktno zračenje
  Mogućnost skladištenja
  Efikasnost oko 30%
Distribuirani resursi - proizvodnja
Solarna energija
IEM
Fotonaponski sistemi – PV
  Direktno i difuziono zračenje
  Efikasnost oko 20% (33,7%)
Koncentratorski fotonaponski sistemi – CPV
  Direktno zračenje
  Efikasnost oko 35% (46%)
600 GW
6 GW
6 GW
500 °C
1000 °C
Notes: 33,7% je maksimalna teorijska efikasnost PV panela
46% teorijska efikasnost CPV panela

## Slide 16
Distribuirani resursi - proizvodnja
IEM
Notes: 33,7% je maksimalna teorijska efikasnost PV panela
46% teorijska efikasnost CPV panela

## Slide 17
Distribuirani resursi - proizvodnja
Energija vetra
IEM
Horizontalne turbine
  On-shore
  Off-shore
Vertikalne turbine

## Slide 18
Distribuirani resursi - proizvodnja
IEM

## Slide 19
Distribuirani resursi – rešenja za integraciju
IEM
Proizvodnja
Pametni invertori
Precizna prognoza
VPP
Fleksibilnost
Upravljivi OIE
Rezerva
Mreža
Širenje mreže
HV AC/DC
Automatizacija dist.
FACTS
DLR
PMU
Potrošnja
DSM
DR
Coordinated EV
Skladište
Termalno skaldište
Baterije i V2G
RHE
Power2Gas

## Slide 20
Distribuirani resursi – skladište
IEM
Potreba za skladištem električne energije
  Obnovljivi izvori – postaje nemoguće balansirati proizvodnju prema potrošnji
  Izolovani sistemi – odsustvo kontinualne raspoloživosti energenata
  Rezervno napajanje – u slučaju prekida osnovnog napajanja
  Transport – električna vozila

## Slide 21
Distribuirani resursi – skladište
IEM

## Slide 22
Distribuirani resursi – skladište
IEM
Mehaničko / termomehaničko / gravitaciono
  Reverzibilne HE (PHES)
  Gravitaciono-kočioni sistemi (GBES)
  Skladište vazduha pod pritiskom (CAES)
  Zamajac (Flywheel - FWES)
  Gravitaciono-šinsko skladište (ARES)
  Skladište tečnog vazduha (LAES)
Termalno skladište
  Skladište toplotne energije za kasniju upotrebu
Elektrohemijsko
  Punjive baterije (lead-acid, Li-Ion)
  “Tečne” baterije (Flow batteries)
Hemijsko
  Prirodni ugalj, nafta, gas
  Skladište vodonika
energija
snaga
Električno
  Superkondenzatori
  Superprovodni magnetni kalemovi

## Slide 23
Distribuirani resursi – skladište
IEM
Razvijenost tehnologija

## Slide 24
Distribuirani resursi – skladište
IEM
RHE
Skladišti jeftinu energiju
Pokriva vrhove opterećenja
Poseduje veliki kapacitet
Nizak LCOE
Vezano za specifične lokacije
Mnogo vremena za izgradnju
Velike kapitalne investicije
Uticaj na životnu sredinu

## Slide 25
Distribuirani resursi – skladište
IEM
ARES

## Slide 26
Distribuirani resursi – skladište
IEM
CAES
Izohorni proces
Izobarni proces

## Slide 27
Distribuirani resursi – skladište
IEM
Zamajac (Flywheel)
Rotacija u vakuumu
Elektromagnetna levitacija
Dug životni vek
Brz odziv
Regulacija frekvencije

## Slide 28
Distribuirani resursi – skladište
IEM
Poređenje tehnologija – vremenski okvir i snaga skladištenja

## Slide 29
Distribuirani resursi – intermitentnost
IEM
Intermitentnost obnovljivih izvora može izazvati brojne poteškoće upravljanja sistemom:
  Zadovoljavanje vršnih opterećenja
  Iskorišćenje viška energije (excess electricity)
  Balansiranje sistema – regulacija frekvencije
  Naponski problemi
Potrebno je povećati fleksibilnost sistema:
  Skladište
  Upravljanje potrošnjom
  Interkonekcija
  Power-to-gas
PROBLEMI
REŠENJA

## Slide 30
Energetska elektronika
IEM
Energetska eketronika
Mala inercija
Velika reaktansa
Male vremenske konstante
Slabo prigusenje
Uglavnom opremljeni uredjajima za automatsku regulaciju napona, ne i frekvencije
OIE i skladišta
Moraju da zadovolje mrežna pravila (Grid Codes)
Potrebno je povećavati fleksibilnost i kontrolabilnost
Koriste energetsku elektroniku kao intefejs
Složeno dinamičko ponašanje sistema
Sistem podložan oscilacijama (zanemarljiva inercija i neusklađenost dejstva uređaja)

## Slide 31
Energetska elektronika
IEM
Energetski pretvarači
U zavisnosti od korišćenih poluprovodničkih prekidača:
Neupravljivi (dioda)
Poluupravljivi (tiristori) – početak provođenja
Punoupravljivi (tranzistori) – početak i kraj provođenja (IGBT, MOSFET)
Energetski pretvarači
U zavisnosti od procesa komutacije:
Sa mrežnom komutacijom – AC diktira komutaciju
Sa sopstvenom komutacijom – kontrolabilna komutacija
Energetski pretvarači
U zavisnosti od napona i struje na DC strani:
Strujno kontrolisani CSC – struja konstantna, napon menja polaritet i amplitudu
Naponski kontrolisani VSC – napon konstantan, struja menja smer i amplitudu

## Slide 32
Energetska elektronika
IEM
Konverzija AC/DC
Ispravljač i invertor (bidirectional)
Nezavisno upravljanje aktivne i reaktivne snage (P, Q)
Brz odziv
Asinhron rad – nezavisan od frekvencije sistema
Različite topologije AC/DC/AC

## Slide 33
Energetska elektronika
IEM
Polumosni jednofazni dvonivoski VSC – sa srednjom tačkom (bez srednje tačke?)

## Slide 34
Energetska elektronika
IEM
Punomosni jednofazni dvonivoski VSC – „H bridge“

## Slide 35
Energetska elektronika
IEM
Širinska modulacija
PWM omogućava dobijanje pulsirajućeg signala velike učestanosti i visokog sadržaja harmonika
Međutim, harmonici učestanosti modulacionog signala (zelenog) preovlađuju
Veoma su bitni i harmonici bliski učestanosti nosećeg signala (crvenog)
Ako je visoka frekvencija nosećeg signala, ovi se harmonici mogu eliminisati upotrebom filtra

## Slide 36
Energetska elektronika
IEM
Trofazni invertor

## Slide 37
Energetska elektronika
IEM
Primena

## Slide 38
Energetska elektronika
IEM
Kovertori koji napajaju mrežu
Isporučuju energiju u mrežu pri definisanom naponu
P i Q se kontrolišu direktno
V i f se ne kontrolišu (određeni interakcijom sa mrežom)
Za load flow – PQ čvor
Konvertori za formiranje mreže
U mikromrežama, regulišu napon i frekvenciju
V i f se kontrolišu direktno
P i Q se ne kontrolišu (određeni interakcijom sa mrežom)
Za load flow – SL čvor (single-master, multi-master)
Konvertori koji podržavaju mrežu
Isporučuju energiju u mrežu
Postoji linearna veza P-f i Q-V (droop)
Radi i izolovano i paralelno
Za load flow – nije standardni čvor
Modovi regulacije
Grid following
Grid forming
Grid supporting

## Slide 39: INTELIGENTNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE
Goran Dobrić
ETF
Beograd
HVALA NA PAŽNJI